附件3

直接投资外汇业务信息系统对银行设备的要求

一、对计算机设备的要求

“直接投资外汇业务信息系统”采用Web模式，银行通过IE浏览器进行业务操作。要求业务用机必须专机专用（或与其他外汇业务系统共用），保证直接投资外汇业务信息系统的正常运行。机器配置要能支持1024×768的显示分辨率，浏览器采用Microsoft Internet Explorer6.0或以上版本。

二、对IC卡读/写设备的要求

直接投资外汇业务信息系统采用IC卡联网操作。外汇局对每家外商投资企业和境外投资主体发放IC卡，企业持IC卡在外汇局、银行、会计师事物所办理相关业务。银行端需通过IC卡读/写器读取IC卡内企业信息，才能办理相关业务。要求办理直接投资外汇业务的银行网点需配备相应指标参数的IC卡读/写器，以保证业务正常开展。

1、外汇局发放IC卡技术参数：

- M1卡；

- 容量为8K位EEPROM；

- 每个扇区有独立的一组密码及访问控制；

- 每张卡有唯一序列号；

- 具有防冲突机制，支持多卡操作；

- 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路；

- 数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次；

- 工作温度：-20℃～50℃（湿度为90%）；

- 工作频率：13.56MHZ；

- 通信速率: 106KBPS；

- 读写距离: 10mm以内(与读写器有关)；

2、IC卡读/写器技术参数：

2.1、特性及功能特点

·系统支持：WINDOWS98/Me/NT/2000/XP、UNIX、Linux；

·通过USB接口与PC机连接；

·支持单机/联网使用；

·可读写符合ISO14443标准的各种射频MEMORY卡和CPU卡；

·有完善、可靠的接口函数，支持访问射频卡的全部功能；

·读写器和射频卡之间的数据传输采用加密算法，同时卡和设备双向验证，通信错误自动侦测；

·防冲突，可同时处理多张射频卡；

·带有蜂鸣器、指示灯、LED显示；

·静电放电、辐射、浪涌、传导、电快速瞬变脉冲群等抗扰度符合国家标准。

2.2、技术规格

| 技术指标 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 平均读写卡距离 | 〉30MM |
| 读写卡类型 | TYPE A/B、ISO14443标准 |
| 计算机接口 | USB |
| 通讯速率 | 9600～115200bit/s |
| 外壳 | 塑料外壳 |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 工作电压 | DC5V±5% |
| 卡和读写器通讯速度 | 106Kbit/s |
| 重量 | <500克 |

2.3、软件要求

·包括：演示程序，函数库，应用范例，驱动程序。

· 演示程序：提供Windows环境下的演示程序；

·接口函数库：提供C、VB3.0/5.0、 DELPHI3.0、 VFP、PB5、UNIX、LINUX等环境下的接口函数库，带Windows16、 32位动态链接库；

·应用范例：提供各种开发平台的应用范例，包括VB3.0/5.0、 DELPHI3.0、 VFP、PB5、UNIX、LINUX等；

·驱动程序：免费提供WINDOWS98/Me/NT/2000/XP、UNIX、Linux平台下的驱动程序。